LUDDE-RELASKOOPPI

KÄYTTÖOHJE

Ludde-relaskoopissa on seuraavat toiminnot:

- Puunkorkeusmittari

- Ketjurelaskooppi

# Puunkorkeusmittari

- Siirry mitattavan puun pituuden (silmävarainen arvio) etäisyydelle puusta.

- Aseta mittari kuvan 1 mukaisesti oikean silmän eteen.  Jos käytät silmälaseja, ota ne pois. Pidä mittari vaakasuorassa.

- Tähtää laitteella kuvan 1 mukaisesti siten, että tähtäyslinja silmän, tähtäyspisteiden (2 kpl), sekä puun tyven ja latvan suhteen on linjassa. Siirry tarvittaessa eteen tai taakse. Älä kallista mittaria, vain silmät saavat liikkua.

- Mittaa etäisyys puuhun. Käytä mittanauhaa tai askelparia. Määrittämäsi etäisyys on puun pituus (m) !

Huom ! Epätasaisessa maastossa, korjaa mittaustulosta kuvan 2 mukaisesti. Pyri löytämään mittauspiste joka on samalla tasolla puun syntypisteen kanssa. Näin vältyt edellä mainitulta korjaustarpeelta.

# Ketjurelaskooppi

Puuston pohjapinta-ala (m2 /ha) mitataan relaskoopilla ympyräkoelalta.

- Relaskoopin ketju suoristetaan kuvan 3 mukaisesti. Kaikki relaskoopin levyssä olevan hahlon täyttävät rungot lasketaan. Rajapuista lasketaan mukaan joka toinen.

- Jokaiselta metsikkökuviolta otetaan muutamia koealoja. Epätasaisilta kuvioilta tarvitaan useampia koealoja. Lopuksi lasketaan koealojen aritmeettinen keskiarvo. Tuloksena saadaan kuvion pohjapinta-ala (m2 /ha).

Pikaohje puuston kuutiomäärän (m3 /ha) arvioimiseen.

puuston valtapituus= yleensä 1-2 m pitempi kuin keskipituus

esim. Puuston valtapituus on 18 (m) ja pohjapinta-ala 24 (m2 /ha).

18	   -10 % * 24 =  194,4 (m3 /ha)

2

# Text boxes

Puuston valtapituus  -10 % * pohjapinta-ala= (m3 /ha)

2